## Slide 1
Le suivi

## Slide 2: Pourquoi un suivi ?
Le principal objectif du projet CobBauge est de produire des maisons/bâtiments:
Simple à construire et nécessitant peu d'énergie dans leur construction
Confortable en été et en hiver
Utilisant peu d’énergie en utilisation
 3 types de suivis différents sont nécessaires pour évaluer la performance des bâtiments construits et du processus de construction.

## Slide 3: Le suivi
3 phases :
    Pendant la construction
    Lors de l’utilisation du bâtiment (mesure de l’atmosphère intérieur)
    Energie utilisée (pour le chauffage et l’eau chaude)
Keefe, L. Devon Earth Building Association
www.shieldguardinspections.com
https://www.haringey.gov.uk/environment-and-waste/going-green/energy

## Slide 4: Suivi pendant la construction
Vidéo time-lapse
  Outil de communication
  Technique de construction CobBauge
Station météo
  Paramètres: vent, pluie, température, ensoleillement
  Influence sur les paramètres de construction

## Slide 5: Suivi pendant la construction
Teneur en eau du mur
  Paramètres: 2 mélanges, profondeur
  Influence du temps et de l’orientation du mur
Tassement
  Paramètres: 2 mélanges, séchage
  Influence du temps et de l’orientation du mur

## Slide 6: Suivi pendant la construction
Retour d’information des constructeurs concernant :
  Quantité de matériaux utilisés
  Les méthodes de production
  Problèmes particuliers rencontrés
  Retour d’information sur les coûts et les manières de rendre la construction plus économique

## Slide 7: Suivi du bâtiment en utilisation
Environnement intérieur
  Paramètres: température, humidité relative, qualité de l’air (COVs, particules)
  Influence du temps et de l’activité humaine

## Slide 8: Suivi du bâtiment en utilisation
Imagerie thermique
  Détecter la présence de ponts thermiques

## Slide 9: Suivi du bâtiment en utilisation
Mesure des performances thermiques des murs et co-heating test
  Mesure de la conductivité thermique in situ et de la quantité totale de perte de chaleur
From BSRIA, bsria.co.uk

## Slide 10: Suivi du bâtiment en utilisation
Etanchéité à l’air
  Test de la porte soufflante permettant d’obtenir les données d'infiltration d'air.
Confort acoustique
  Mesures selon la norme BS 8233 relative à l'isolation acoustique et à la réduction du bruit dans les bâtiments.

## Slide 11: Comment seront utilisées les données obtenues ?
Toutes ces informations et données permettront au projet CobBauge de déterminer:
  La consommation « conventionnelle » d’énergie selon la règlementation :
    Éléments réglementaires: chauffage, climatisation, production d'eau chaude, éclairage et auxiliaires
    Énergie primaire
    Consommation calculée dans des conditions climatiques, d’occupation et d’utilisation du bâtiment conventionnel défini par la réglementation
  La consommation d’énergie estimée pour s’adapter à chaque projet :
    Conditions climatiques ajustées
    Scénarios d'occupation
    Impact des utilisateurs futurs
    Consommation estimée d'éléments "non réglementaires"

## Slide 12: Comment seront utilisées les données obtenues ?
Toutes ces informations et données permettront au projet CobBauge d’optimiser:
  L’influence de la conception/des matériaux influencent la faible consommation d'énergie des bâtiments
  La manière dont le bâtiment offre un bon confort thermique
  La relation entre la performance du bâtiment et la satisfaction aux exigences réglementaires

## Slide 13: Comment seront utilisées les données obtenues ?
Toutes ces informations et données permettront au projet CobBauge d’optimiser:
  Le processus de construction, en termes de rapidité, d'assurance qualité et d'adaptabilité aux différentes demandes régionales
  La possibilité de minimiser le coût de ces bâtiments
  Les caractéristiques que les occupants / clients / entrepreneurs / concepteurs / ingénieurs considèrent importantes